## Slide 1: IchigoJam（イチゴジャム）入門
上田市マルチメディア情報センター

## Slide 2
●コンピューターってどんなもの？
みんなの家には、コンピューターがいくつあるだろう？
たぶん
300個以上

## Slide 3
●コンピューターってどんなもの？
みんなの家には、コンピューターがいくつあるだろう？
たぶん
300個以上

## Slide 4
1秒間で 50000000 回計算できる
「コンピューター」
昔は
「電子計算機」
でんしけいさんき
？
イチゴ
くん
計算 するよ
★IchigoJamもコンピューターの1つ

## Slide 5
1秒間で 50000000 回計算できる
「コンピューター」
昔は
「電子計算機」
でんしけいさんき
イチゴ
くん
計算 するよ
★IchigoJamもコンピューターの1つ

## Slide 6
電源スイッチを 左へ
最初の画面が出る
キーボードで 文字を打ってみよう
●IchigoJamを動かしてみよう

## Slide 7
●LEDを光らせてみよう
LED1<Enter>
L
E
D
1
Enter
LEDが光る
LED0<Enter>
LEDが消える
L
E
D
0
Enter
LED つけるね
LED けすね
何回もやってみよう

## Slide 8
10 LED1<Enter>
すぐには光らない。
「10」と行番号をつけると
すぐには実行されず
IchigoJamに記憶される。
20 LED0<Enter>
★もう少し長いプログラム
同じように記憶される。
LIST<Enter>
10 LED1
20 LED0
LIST（リスト）命令で
記憶されたプログラムが
表示される。
行番号の順番に入っている。

## Slide 9
RUN<Enter>
RUN（ラン）命令でプログラムを実行。
→LEDが光ったかな？
★長いプログラムを実行してみよう
LIST<Enter>
10 LED1
20 LED0
LEDが光る
LEDがきえる
10行目でLEDが光る
20行目でLEDが消える
→速すぎてよくわからない
LED つけるね
LED けすね
すごく速い
10 LED1
20 LED0

## Slide 10
RUN<Enter>
プログラムを実行→今度はどうかな？
15 WAIT30<Enter>
★時間待ちを入れてゆっくりにする
10行目と20行目の間
15行目に時間待ちの
命令を入れる。
LEDつけるね
10 LED1
20 LED0
LEDけすね
15 WAIT30
30まつね
※60分の1秒単位で待つ。60で1秒

## Slide 11
RUN<Enter>
プログラムを実行→今度はどうかな？
30 WAIT30<Enter>
40 GOTO10<Enter>
★ずっとくりかえす
プログラムの最後に
30行目と40行目を
追加する。
10 LED1
15 WAIT30
20 LED0
30 WAIT30
40 GOTO10
LEDが光る
LEDがきえる
0.5秒まつ
0.5秒まつ
10行へもどる
もとにもどって
くりかえし

## Slide 12
★プログラムをかいぞうしよう！
LIST<Enter>
10 LED1
15 WAIT30
20 LED0
30 WAIT30
40 GOTO10
矢印キー（←→↑↓）で
カーソル（■）を動かして
WAITの数字の後ろへ
LISTでリストを表示
Backspace（バックスペース）キーで
数字を消して、違う数字を入力して〈Enter〉
RUNで実行
NEW<Enter>
●プログラムを消す

## Slide 13
（ 〃 右上）
●タイピングゲーム
10 CLT
20 FOR C=65 TO 90
30 IF INKEY()!=C CONT
40 ?CHR$(C);
50 NEXT
60 T=TICK()
70 ?:?T/60;".";T%60/6
アルファベットのA～Zまで
何秒で打てるか？
タイマークリア
文字をA～Zまで変える
入力した文字を表示
20行へもどってくりかえし
打ち終わった時間を記録
時間を表示
ちゃんと入力できたかチェック
…
…
（ 〃 右上）
(
+
８
Shift
（キーボード
右上）
=
+
－
Shift
…
)
+
９
Shift
…
$
（ 〃 左上）
+
4
Shift
…
!
（ 〃 左上）
+
1
Shift
…
%
（ 〃 左上）
+
5
Shift

## Slide 14
RUN<Enter>
RUNで実行
アルファベットのA～Zまで26文字をキーボードで打て！
打ち終わるとタイムが表示されます。
NEW<Enter>
●プログラムを消す
SAVE0<Enter>
●終わったらプログラムを保存

## Slide 15
（ 〃 右上）
●かわくだりゲーム
10 CLS:CLT:X=16
20 X=X-BTN(28)+BTN(29)
30 IF SCR(X,5) ?TICK()/60:END
40 LC X,5:?"O"
50 LC RND(32),23:?"*"
60 WAIT 3
70 GOTO 20
ちょっと長いけど
がんばって入力してみよう
画面クリア：タイマークリア：自分をまん中に
自分を左右に移動
自分を表示
岩を表示して上へスクロール
時間待ち
20行へもどる
岩に当たったら時間表示：終了
…
…
（ 〃 右上）
(
+
８
Shift
（キーボード右上）
=
+
－
Shift
…
)
+
９
Shift
…
,
のキー（キーボード右下）
ね
…
*
（ 〃 右）
+
：
Shift

## Slide 16
RUN<Enter>
RUNで実行
自分
岩
矢印キーの←と→で
自分を左右に動かして
岩をよけよう！
当たったら
ゲームオーバー

## Slide 17
2．WAITの数字を変えてみよう
ゲームのスピードが変わるよ
★プログラムをかいぞうしよう！
LIST<Enter>
10 CLS:CLT:X=16
20 X=X-BTN(28)+BTN(29)
30 IF SCR(X,5) ?TICK()/60:END
40 LC X,5:?"O"
50 LC RND(32),23:?"*"
60 WAIT 3
70 GOTO 20
自分
岩
１．自分と岩の 文字を変えてみよう
SAVE1<Enter>
●終わったらプログラムを保存